## Slide 1
Caracterização de Desempenho em Sistemas da Digital: Científicas vs /Comerciais
Edward Moreno
http://www.lsi.usp.br/~edmoreno
Lec-08 of Course PEE-5793
High Performance Computing on Commercial Applications

## Slide 2
Alphaserver 4100 Performance Characterization
Zarka Cvetanovic and Darrel Donaldson
Digital Technical Journal
Three Papers:
Performance Characterization of the Alpha 21164
Microprocessor using TP and SPEC Workloads
Zarka Cvetanovic and Dileep Bhandarkar, HPCA Proceedings
Characterization of Alpha AXP Performance
using TP and SPEC Workloads
Zarka Cvetanovic and Dileep Bhandarkar, ASPLOS

## Slide 3
Characterization of Alpha AXP Performance
using TP and SPEC Workloads
Zarka Cvetanovic and Dileep Bhandarkar, ASPLOS
Parte I

## Slide 4
Características do Sistema Estudado: Parte I
O processador central do sistema
DEC 7000 AXP é o DECchip 21064
Uma unidade inteira pipeline de 64-bits
com um arquivo de registros de 32
entradas, Uma unidade de PF 32
registradores, uma unidade Load/store,
Uma unidade de predição de branch,
A CPU é superescalar e superpipelined,
com uma unidade 7-estágios de pipelined
e uma unidade 10-estágios pipeline PF.

## Slide 5
O cache de segundo nível (Bcache), usa uma política write-back, e um
protocolo de coerência de cache “atualização condicional”
Numa operação “write miss”, a um bloco contendo dados modificados,
o bloco de cache não existente é armazenado num “victim buffer” local,
enquanto o novo bloco é lido (assim, o dado vítima é escrito de volta
à memória, numa operação de background).
A coerência é implementada de maneira a diminuir o problema de falso
compartilhamento, atualizando somente os dados com referências
mais frequentes.
Há contadores especiais em HW para monitorar eventos de interesse
Detalhes do Hardware

## Slide 6
Descrição do Workload Comerciais
TP1: Debit-credit, similar aos TPC-A. Representativo de apps.
OLTP “On Line Transaction Processing”, e coleta as atividades de uma rede de bancos. Inclui leituras e escritas a banco de dados, terminais de I/O, e diferentes transações.
SORT: Típico de batch comerciais, operações disco-disco.
Sort registros de 100-bytes em banco de dados de 100 Mbytes.

## Slide 7
Descrição do Workload Científicos
SPEC CINT92: Conjunto de Operações Inteiras. Seis Benchmarks,
em C. Análise de circuitos, interpretador LISP, Projeto Lógico,
compressão de textos, spread-sheet, desenvolvimento de software.
SPEC CFP92: Consiste de 14 benchmarks com operações PF.
2 escritos em C e os 12 restantes em Fortran.
Representa aplicações da área de projeto de circuitos, simulação
Monte Carlo, Química quantica, Ótica, Robótica, Física quantica,
Astrofísica, predição de Tempo, e Outros.
LINPACK 1000. Resolve equações lineares 1000x1000, em
Fortran pela Argonne National Laboratories.

## Slide 8
Comparação do CPI
Aplicações Comerciais: Maior CPI
TPC-b1 e TPC-b2, 2 banco de dados
diferentes, comportamento similar.
O mínimo teórico de uma máquina
dual-issue é 0.5. Não obstante, o CPI
da maioria das aplicações é 2-4.
Explicação: cache misses, branch, e
dependência de dados inter-instruc.
Máquinas superpipelined, oferecem um
clock maior mas um grande pipeline
que pode trazer efeitos negativos.

## Slide 9
Porcentagem do Sistema Operacional
Workloads comerciais envolvem
alta atividade do sistema operacional,
muito mais do que as apps. Científicas
(veja o SPEC-92).
WCO: 20-24% no espaço do sistema.
WCI: Muito pouco.
Aplicações Comerciais
Maior atividade do
Sistema Operacional

## Slide 10
Tempo em Funções Especiais
(PAL: Privileged Architecture Library)
WCO fazem altas demandas ao
subsistema de I/O. Portanto, mais tempo
de CPU é gasto gerenciando e manipulando
mais requisições de I/O.
WCO gastam também muito mais tempo em
operações PAL. Gerenciamento de misses
TB, operações de fila interlocked, mudanças
de modo, etc.
Aplicações Comerciais
Grande Componente I/O e PAL,
afeta profundamente a performance

## Slide 11
Latência de Memória
WCO possui alta demanda no subsistema
de memória e nos caches da arquitetura.
Usualmente, têm uma pobre localidade
de código e dados, resultando num
maior número de cache misses, e portanto
uma maior latência de memória.
WCO: 20% é gasto procurando dados
na memória, e
WCI: somente 2%.
Aplicações Comerciais
Sistema de Memória mais Crítico

## Slide 12
Efeito de Instruções DUAL
(1) uma load/store e operação (INT ou PF)
(2) um inteiro e um Ponto Flutuante
(3) um branch com load/store/operação.
58% Linpack,
43% Sort,
50% maioria do SPEC CFPF
O número de dual-issues é maior em
workloads de PF do que em inteiros.
WCO > 20%, mas pouco representativo
no tempo total de execução.

## Slide 13
Predição de Branches
Os dados indicam que apesar da
porcentagem de branch seja alta, os
efeitos na performance total não são
muito significativos.
Particularmente, em WORK PFs.
WCO: Boa predição de branchs
(em %), mas pouco representativo na
performance total. Similar às Apps
científicas.

## Slide 14
Análise Tempo de Espera
Stall: porcentagem do tempo que a CPU
não está emitindo instruções.
Dry Stall, causadas por misses no Icache
e no Bcache, e exceções.
Frozen, misses Dcache/Bcache, conflitos
nos registradores e unidades ocupadas.
Mispredicted: produto do número de branch
mispredictions e o tempo médio de predição.
WCO: Frequente chaveamento de
contextos entre múltiples processos, e
alta atividade de I/O, sistema
operacional e PAL.
Técnicas para misses
de cache e não branches

## Slide 15
Instruções Load e Store
Instruções Load: 15% e 40%
Instruções Store: 2% e 18%
WCO:
Loads (15-20%) e Stores (10-12%).
Relação L/S: 1.3 a 1.8
WCI:
Int: Load (20-30%) e Store (2-18%)
relação l/s: 1.6 a mais de 10.
PF: Load (15-40%) e Store (3-17%)
relação l/s: 1.3 e 8.

## Slide 16
Caches: Misses de I/D
Maior Misses de instruções,
pois ha um maior chaveamento
de contextos e processos, branches
frequentes, PAL Traps, chamadas
de sistema, subroutinas, e Run Time
Libraries.
Grande misses de dados, pela pobre
localidade de referência.
WCO: Precisa melhoramentos no
COMPILADOR.

## Slide 17
Desempenho Cache L2
Notar um alto número de misses nas
aplicações comerciais.
Perceber efeito desprezível no SPEC.
Em WCO, misses de leitura são mais
críticos do que misses de escrita, e
misses vítima (blocos de cache em estado
dirty, restauração a memória) são 30%
dos misses totais.

## Slide 18
Desempenho Cache: Comparação L1 e L2
Bcache read: Bcache read misses/
(Icache misses + Dcache misses)
Bcache write: Bcache write misses/
Stores
Dcache: Dcache misses/Loads
WCO: Grande necessidade de memória,
grandes caches de dados e melhores
técnicas de otimização.

## Slide 19
Componentes Tempo de Execução
?

## Slide 20
Uso do Conjunto de Instruções
WCI e WCO fazem uso pesado de
operações de memória (20-50%).
WCO têm mais branches do que WCI
(muito mais do que PF) e o número de
mispredictions são mais críticos em
WCO do que WCI PF. Ainda assim,
o efeito na performance total não é
tão significativa quanto esperado.
Desprezível número de PFs. Portanto
precisa-se menos esforços aqui.

## Slide 21
Relações VAX e ALPHA AXP
Tempos de ciclo entre VAX e Alpha
AXP é 2.2
WCO: Alpha executa 3.3 - 4.1 mais
instruções do que VAX. Enquanto
melhora o CPI entre 2.7 a 3 vezes.

## Slide 22
Conclusão: Primeira parte
Todas as diferenças anotadas e discutidas anteriormente precisam ser ainda mais estudadas, analisadas e caracterizadas,
SO ASSIM conseguiremos melhores avaliações e estratégias para WCO.
Aplicações Científicas e Comerciais, exibem comportamento diferente,
e colocam diferentes níveis de stress nos diferentes componentes do sistema
Aplicações comerciais são um DESAFIO aos projetistas de sistemas,
usuários, avaliadores e criadores de aplicações mais otimizadas.

## Slide 23
Performance Characterization of the Alpha 21164
Microprocessor using TP and SPEC Workloads
Zarka Cvetanovic and Dileep Bhandarkar, HPCA Proceedings
Parte II

## Slide 24
Ambiente de Avaliação

## Slide 25
Comparação do CPI
AIM-III é representativo de
workloads comerciais multi-usuários
de tempo-compartilhado.

## Slide 26
Comparação HW & SW (SPEC92)
Principal fator deve-se às otimizações do
COMPILADOR.
CODE SCHEDULING: 2% - 10%.
SOFTWARE PIPELINING: 6%
SPECULATIVE EXECUTION: 36-23-6
PROFILE-based OPT: 3%
LINK-time OPT: 4-14%.

## Slide 27
Distribuição dos Ciclos: Alpha 21164 & 21064
WCO: Número 26% - 53%e Tempo: 4% - 8%

## Slide 28
Ciclos Emitidos (% de todos os ciclos)

## Slide 29
Predição de Branches: 21064 & 21164

## Slide 30
Tempos de Espera no 21164 & 21064

## Slide 31
Cache Misses Off-Chip

## Slide 32
Componentes do Tempo (21164)

## Slide 33
Uso do Conjunto de Instruções

## Slide 34
Parte III
Alpha Server 4100 Performance Characterization
Zarka Cvetanovic, Darrel Donaldson

## Slide 35
Introdução do AlphaServer
O Alpha Server 4100 da Digital é um dos mais importantes SMP
(Symmetric Multiprocessing), com 4-processadores de alto desempenho.
Modelo 5/300E, 4 DEC 21164 de 300 MHz sem Cache L3.
Modelo 5/300, Idem e Cache L3 de 2 Mbytes.
Modelo 5/400, 4 DEC 21164 de 400 MHz e Cache L3 de 4 Mbytes.
Programas Usados:
TPC-C AIM Suite II Comerciais
LINPACK SPEC Científicos

## Slide 36
Benchmark IMBENCH: latência “load” de memória

## Slide 37
Latência e Bandwidth para várias Máquinas
Número de CPUs
Tamanho Conj
de Dados

## Slide 38
Comparação de performance: SPEC-95

## Slide 39
Resultados de Velocidade e Throughput do SPEC-95
Velocidade
Throughput

## Slide 40
Escalabilidade para SPEC95 Int e FP

## Slide 41
Escalablidade Versão paralela do
LINPACK e SPEC-95 FP
LINPACK
SPECfp-95

## Slide 42
Throughput em Aplicações Comerciais:
TPC-C & AIM Suite II
TPC-C
AIM

## Slide 43
Impacto da Memória Cache: L3 de 2Mbytes
SPEC-95
Vários

## Slide 44
Grandes Aplicações Científicas
SPARSE LINPACK
Renderização
de Imagens

## Slide 45
Comparação do CPI e Tempos de Espera

## Slide 46
Perfil de Instruções e Cache Misses

## Slide 47
Branches e Esperas Estimadas
Branch
Usando Modelo
de Performance