## Slide 1: Wireless – Redes sem fio
Aspectos de segurança
em
redes sem fio.
Rafael Lachi
LSI – USP - 04/2003

## Slide 2: “Study Exposes WLAN Security Risks”
“...The study found that of 328 wireless access points detected in downtown London, nearly two-thirds did not have WEP (Wired Equivalent Privacy) encryption turned on. Also, 100 of the APs were sending out signals identifying the organizations that owned them, and 208 were installed using the default configuration...”
Fonte: http://www.eweek.com/article2/0,3959,926129,00.asp

## Slide 3: Tópicos
Definições, nomenclaturas e anagramas
Segurança
WEP
WarDriving & WarChallking
WEPHacking
EAP
Futuro
Conclusão

## Slide 4: Definições
Redes sem fio
802.11
Padrões de mercado (a, b e g).
BSS
ESS
IBSS – Ad-hoc

## Slide 5: BSS
Uma BSS é basicamente composta das estações clientes e do ponto de acesso.
Fonte: www.bromax.com.tw/faq.htm

## Slide 6: ESS
Uma ESS possui os mesmos elementos da BSS e mais uma rede local Ethernet.
Fonte: www.bromax.com.tw/faq.htm

## Slide 7: IBSS – Ad-hoc
Nessa modalidade de rede não há a figura do ponto de acesso.
As estações têm que se comunicar diretamente umas com as outras.
Fonte: www.turnpoint.net/wireless/ presentation/4.html

## Slide 8: Segurança
Aspectos comuns de segurança em redes convencionais e redes sem fio.
Meios de acesso
  Interface aérea x Cabos de rede.

## Slide 9: Aspectos de segurança
Autenticação.
Confidencialidade.
Integridade.
Segurança nas redes sem fio
  WEP – Wired Equivalent Privacy

## Slide 10: WEP
Wired Equivalent Privacy
Falhas
  Confidencialidade. RC4 – 24 bits IV + 40 bits WEP Key. Chave de criptografia 64 bits.
  Integridade. Projeto pobre compromete a integridade. Para isso faz-se uso do CRC.
  Autenticação. Utiliza o endereço da placa de rede (MAC Address) e não o usuário para autenticação.

## Slide 11: WEP
Chave de encriptação. (WEP Key)
Tamanhos suportados 64,128 e 256* bits.
Vetor de inicialização (IV) 4 bytes de texto sem criptografia no cabecalho dos quadros.
Cifra-RC4 (RC4-Cypher) IV+Wep Key.

## Slide 12: WarDriving
Método de busca por redes sem fio que podem ser acessadas da rua.
Pode ser realizado com uma simples lata de “pringles”.
Fonte: http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448

## Slide 13: WarChalking
Fonte: http://www.ci.ru/inform15_02/ris1a_el.gif
Fonte: http://www.ocf.berkeley.edu/~cfarivar/warchalking/rachel_warchalking.jpg

## Slide 14: WEP-Hacking
Relacão entre tamanho da chave e a quantidade de chaves fracas gerados pelo WEP.
  Quanto maior o tamanho da chave, maior é a quantidade e a proporcão das chaves fracas.
Relacão entre a taxa de utilização da rede e o tempo necessário para o Hacking do WEP ocorrer.
  Com um taxa de 30% de utilização, o hacker leva aproximadamente 12 horas para coletar pacotes suficientes para quebrar a segurança do WEP.

## Slide 15: EAP 802.1x
Extensible Authentication Protocol
EAPOL (EAP over LAN)
  Suplicante.
  Autenticador.
    RADIUS (EAP over RADIUS).
  Servidor de autenticação.

## Slide 16: Topologia segura
Fonte: 802.11 Wireless networks – O'REILLY

## Slide 17: Futuro da segurança nas redes sem fio
802.11e – Padrão de redes sem fio que tem comprommisso com a segurança.
802.1x – Controle de acessos por porta.

## Slide 18: Conclusão
As redes wireless têm uma insegurança inerente que pode ser contornada através do planejamento adequado da arquitetura da rede, e drasticamente minimizada através de ferramentas de segurança já utilizadas nas redes convencionais como firewalls, Servidores RADIUS, etc.

## Slide 19: Apêndice A – Antenas
Exemplos dos tipos de polarização de ondas obtidas pelos diferentes tipos de antenas.
Fonte: 802.11 Wireless networks – O'REILLY

## Slide 20: Obrigado
Contatos
  Rafael Lachi, rafael_lachi@hotmail.com
  Marcelo K. Zuffo, mkzuffo@lsi.usp.br
  Hilton Fernandes, hgfernan@lsi.usp.br